“Bellagarda”

# Valle Orco (TO)

| Relazione a cura di: | Roccia |
| --- | --- |
| Primi salitori: | G.C.Grassi – B.Slomina – V.Bruschi |
| Gruppo: |  |
| Località di partenza: | Prese di Ceresole m.1501 |
| Difficoltà: | D+/TD- (2/II) |
| Lunghezza/Dislivello: | 100 m. |
| Quota attacco: | 1530 m. circa |
| Chiodatura: | Soste con cordoni e maillon di calata o da attrezzare |
| Materiale necessario: | Viti da ghiaccio,2 corde da 60 mt. |
| Esposizione: | Nord |
| Periodo consigliato: |  |
| Punti di appoggio: |  |
| Bibliografia: | Ghiaccio dell’Ovest (G.C.Grassi-A.Cambiolo) |
| Cartografia: | Igc 1:50.000 Parco nazionale del Gran Paradiso |
| Accesso stradale: | Da Cuorgnè (raggiungibile da Torino passando per Rivarolo;da Milano uscita a Ivrea e poi verso Castellamonte) si segue la strada che porta a Ceresole Reale;poco prima del lago,in prossimità della frazione Prese di Ceresole m.1501 scendere sulla sinistra e parchegggiare l'auto vicino ad un ponte ed alla piccola pista di pattinaggio su ghiaccio.La cascata è già ben visibile di fronte. |
| Avvicinamento: | Si attraversa il torrente sul ponte e si giunge ai casolari di Ghiarai m.1491;piegare a destra e risalire lungo il Rio Pian Pesse fino alla base della cascata. 15' circa. |
| Relazione: | Superare il primo salto partendo da una stretta goulotte e salire in centro (80-85°) fino alla sosta sulla sinistra su albero. In alternativa salire a destra fino ad una cengia (70°) e sostare su alberi (sosta da attrezzare).Da qui salire direttamente il muro (85-90°) poi per rigonfiamenti fino alla sosta sulla sinistra. Spostarsi a destra su terreno facile e superare un breve muro (70°),sostare su ghiaccio al termine delle corde. Alcune gobbe e rigonfiamenti portano ad un breve muro (80°) ed al termine della cascata. |
| Discesa: | In doppia sulla cascata oppure dal termine risalire ancora lungo il Rio fino al ponte su cui passa il sentiero che riporta alla macchina. |